КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Запитання (завдання) теоретичного туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з трудового навчання.

Технічні види праці (8 – 9 класи)

2017/2018

| № з/п | Запитання (завдання) | Можливі варіанти відповіді | Кількість балів | Набрано балів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | За допомогою якої передачі передається рух від вала електродвигуна на вал коробки швидкостей токарно-гвинторізного верстата ТВ-4? | А – зубчаста передача; Б – клинопасова передача; В – цепна передача; Г – черв’ячна передача. | 1 |  |
| 2 | Зі сталі якої марки виготовляють такі інструменти: зубило, кернер, викрутка, ножиці? | А – 9ХС; Б – Р6М5; В – У7; Г – Т5К10. | 1 |  |
| 3 | Для чого викачують повітря з колби електролампи? | А – для кращого випромінювання світла; Б – щоб довше не виходила з ладу нитка розжарення; В – щоб лампа була легшою. | 1 |  |
| 4 | Для зображення лінії видимого контуру на кресленні застосовують | А – штрихову лінію; Б – суцільну товсту основну лінію; В – суцільну тонку лінію; Г – штрихпунктирну лінію. | 1 |  |
| 5 | Яку назву має природний малюнок на поверхні деревини, що оброблена? | А – повздовжні смуги; Б – текстура; В – серцевинні промені. | 1 |  |
| 6 | Як виміряти відстань між центрами двох однакових отворів? |  | 2 |  |
| 7 | При зміні полотна в лобзику зірвалося різьблення на нижній частині зажимного гвинта. Яким чином за допомогою цього гвинта можна все ж таки зажати полотно, щоб закінчити розпочату роботу? |  | 3 |  |
| 8 | Як передати обертальний рух від ведучого вала до веденого, розміщеного паралельно першому на значній відстані, не змінюючи напряму та швидкості? Накресліть схему. |  | 5 |  |
| 9 | Яке пристосування треба зробити до рубанка, щоб, не розмічаючи планок і не стежачи за їх товщиною під час стругання, можна було отримати ці планки однакової товщини? Накреслити схему. |  | 5 |  |
| 10 | Назвіть деталь, яка не бере участі в передачі руху: | вал; зубчате колесо; вісь; шків. | 1 |  |
| 11 | Які відтінки кольорів (кольори) створюють відчуття тепла й ефектного інтер'єру? | А – червоно-помаранчеві; Б – білий та чорний кольори; В – зелено-блакитні неяскраві відтінки. | 1 |  |
| 12 | Для обробки чого призначений зображений верстак? | А – деревини; Б – металу; В – пластмас; Г – металу і деревини. | 1 |  |
| 13 | Якого походження клей ПВА: | А – рослинного; Б – тваринного; В – синтетичного. | 1 |  |
| 14 | На якому рисунку зображено операцію рубання тонколистового металу? на рисунку А; на рисунку Б; на рисунках А і Б; на рисунках А і Б не зображено операцію рубання тонколистового металу. |  | 1 |  |
| 15 | Рабоча зона – це: | відстань, у межах якої при зручному розміщенні частин тіла людини можна дістати потрібний інструмент; відстань радіусом 1м біля виконуючого работу; відстань, у межах якої знаходяться інструменти й обладнання необхідні для виконання роботи; правильної відповіді немає. | 2 |  |
| 16 | Від чого залежать фізичні та механічні властивості деревини? | А – від породи деревини; Б – від виду пиломатеріалe; В – від віку деревини; Г – свій варіант. | 1 |  |
| 17 | Після замикання ключа К в електричному колі: | лампа Л1 буде горіти без змін; лампа Л2 буде горіти більш яскраво; лампа Л1 буде горіти більш яскраво; лампа Л2 буде горіти більш тьмяно. | 2 | Х |
|  | Кількість балів |  | 30 |  |
|  | Набрано балів |  |  |  |

Увага!

- Побудови та розрахунки можна виконувати на додатковому аркуші паперу.

- На виконання теоретичного завдання відводиться 60 хвилин.

| Результати виконання завдань теоретичного туру (заповнюється журі) |
| --- |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Всього балів: |  |  |
| Члени журі: | Підпис Підпис Підпис Підпис | ПІП ПІП ПІП ПІП |

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Запитання (завдання) теоретичного туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з трудового навчання та технології.

Технічні види праці (10 – 11 класи)

2017/2018

| № з/п | Запитання (завдання) | Можливі варіанти відповіді | Кількість балів | Набрано балів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Яким способом термічної обробки можна зменшити твердість металу? | А – відпалюванням; Б – нормалізацією; В – гартуванням; Д – відпусканням. | 1 |  |
| 2 | До способів обробки деталей різанням відносять: | А – клепання; Б – шліфування; В – свердлення; Г – штампування; Д – зубонарізання; Е – точіння. | 1 |  |
| 3 | Визначте швидкість різання (м/хв) під час обточування на токарному верстаті стального вала діаметром 20 мм, якщо шпиндель верстата обертається з частотою 230 об/хв. |  | 3 |  |
| 4 | Виробництво, яке характеризується обмеженою номенклатурою виробів, що виготовляються періодично партіями й порівняно великим загальним обсягом випуску, називається | А – одиничним; Б – серійним; В – масовим. | 1 |  |
| 5 | До технічних малюнків, виконаних у аксонометричних проекціях і позначених буквами А, Б, В, Г, Д, знайти зображення видів спереду, зверху, зліва, позначені цифрами 1 – 15: спереду зверху зліва А Б В Г Д | 4 |  |
| 6 | Чому лампочки у фарах машин кріпляться не за допомогою різьблення, а за допомогою двох штирків на цоколі та підтримуються пружиною? |  | 2 |  |
| 7 | Як видалити стару заклепку, щоб не пошкодити навколо неї поверхню виробу? |  | 2 |  |
| 8 | Які фактори дають можливість установити під час обробки деталі на токарно–гвинторізному верстаті, що різець затупився? |  | 2 |  |
| 9 | Під час обробки деталі на токарно-гвинторізному верстаті швидкість різання становить 14 м/с, частота обертання 740 с-1. Який діаметр оброблюваної деталі? (Написати формулу і виконати розрахунки). |  | 3 |  |
| 10 | Міцність – це властивість металу | не руйнуватися під дією різних навантажень; протидіяти проникненню в нього будь-якого іншого тіла; відновлювати свою форму після припинення дії зовнішніх сил; не руйнуватися під час механічної обробки. | 1 |  |
| 11 | Яка сила струму у споживачах при їх послідовному з’єднанні? | одинакова; різна; рівна напрузі джерела струму; залежить від напруги. | 1 |  |
| 12 | На рисунку зображено спеціальні інструменти 1 і 2 для з’єднання деталей з тонкого листового металу. Вони називаються: | А – обтискач і оправка; Б – бородок і нагубник; В – натяжка і підтримка; Г – пуансон і матриця. | 1 |  |
| 13 | Пристрій для передавання руху від одних деталей до інших або для перетворення руху одних деталей у рух інших деталей називається: | 1. механізмом; 2. рознімним з’єднанням; 3. кінематичною схемою; 4. верстатом. | 1 |  |
| 14 | Метрична різьба має профіль трикутний із кутом при вершині, який становить: | 1. 45º; 2. 60º; 3. 75º; 4. 90º. | 1 |  |
| 15 | Продуктивність праці – це … | співвідношення між кількістю виготовленої продукції та її вартістю; кількість продукції, виготовленої за одиницю часу; кількість продукції, виготовленої на окремій одиниці обладнання за одну годину; одна з характеристик верстатного обладнання. | 1 |  |
| 16 | Який розмір деталі, якщо під час його визначення штангенциркулем із точністю вимірювання 0,1 мм нульова поділка ноніуса міститься між 16 і 17 поділками на штанзі штангенциркуля, а сьома поділка ноніуса збігається з будь-якою з поділок штанги? |  | 2 |  |
| 17 | Колону чотирикутної форми в основі 40 х50 см обшили плінтусом 40 х 40 мм. Визначити, яка довжина плінтуса була витрачена на обшивання (товщина пропилу 2 мм). |  | 3 |  |
|  | Кількість балів |  | 30 |  |
|  | Набрано балів |  |  |  |

Увага!

- Побудови та розрахунки можна виконувати на додатковому аркуші паперу.

- На виконання теоретичного завдання відводиться 60 хвилин.

| Результати виконання завдань теоретичного туру (заповнюється журі) |
| --- |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Всього балів: |  |  |
| Члени журі: | Підпис Підпис Підпис Підпис | ПІП ПІП ПІП ПІП |

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Запитання (завдання) теоретичного туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з трудового навчання.

Обслуговуючі види праці (8 – 9 класи)

2017/2018

| № з/п | Запитання (завдання) | Можливі варіанти відповіді | Кількість балів | Набрано балів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назвіть текстильні матеріали: | А – картон; Б – тканина; В – пластмаса. | 1 |  |
| 2 | Яким швом обробляють зрізи деталей одягу? | А – «уперед голкою»; Б – «назад голкою»; В – петельним. | 1 |  |
| 3 | Нитка основи – це… | А – повздовжня; Б – поперечна; В – крайова. | 1 |  |
| 4 | Тимчасове приєднання деталей – це … | А – пришивання; Б – приколювання; В – приметування. | 1 |  |
| 5 | На які групи поділяють кольори? |  | 1 |  |
| 6 | На якій відстані від очей слід тримати кільця в процесі вишивання? |  | 2 |  |
| 7 | Технологія – це … | А – робота; Б – наука; В – діяльність. | 1 |  |
| 8 | Чим відрізняється мережка від мережива? |  | 2 |  |
| 9 | Які чинники впливають на зношування тканини? |  | 2 |  |
| 10 | Хто займається конструюванням та художнім оформленням речей? |  | 2 |  |
| 11 | Що таке «модель-аналог» ? |  | 1 |  |
| 12 | На весільних рушниках вишивають поважних павичів. Що це символізує? |  | 1 |  |
| 13 | Основою для моделювання є: | А – базисна сітка; Б – викрійка; В – композиція. | 1 |  |
| 14 | Як називають капелюшки, шарфи, сумки, які доповнюють костюм? | А – аксесуари; Б – гарнітур; В – ансамбль. | 1 |  |
| 15 | Напиши призначення робочих частин швейної машини: | голка--------------------------- -----------------------------------; човник------------------------- -----------------------------------; нитконатягач-------------- -----------------------------------; зубчаста рейка-------------- -----------------------------------; лапка--------------------------- ------------------------------------. | 2 |  |
| 16 | Простав послідовність виконання технічного моделювання: | ... ____ визначення конструктивних і декоративних ліній моделі; ... ____ нанесення на креслення фасонних ліній; ... ____ вибір базових лекал (викрійок). | 1 |  |
| 17 | Який метод проектування для створення нового виробу є найпростішим у застосуванні? | А – метод фантазування; Б – метод комбінування; В – метод фокальних об’єктів. | 1 |  |
| 18 | Розрахуйте кількість тканини, потрібної для пошиття зображеної на малюнку спідниці, якщо Сс= 46 см, Дв. = 40 см при ширині тканини 1,5 м |  | 3 |  |
| 19 | Розроби ескіз моделі спідниці за власним задумі, і склади технологічну послідовність її виконання. |  | 5 | Х |
|  | Кількість балів | 30 |  |
|  | Набрано балів |  |  |

Увага!

- Побудови та розрахунки можна виконувати на додатковому аркуші паперу.

- На виконання теоретичного завдання відводиться 60 хвилин.

| Результати виконання завдань теоретичного туру (заповнюється журі) |
| --- |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Всього балів: |  |  |
| Члени журі: | Підпис Підпис Підпис Підпис | ПІП ПІП ПІП ПІП |

2017/2018

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

Запитання (завдання) теоретичного туру ІІ етапу Всеукраїнської учнівської

олімпіади з трудового навчання та технології.

Обслуговуючі види праці (10 – 11класи)

2017/2018

| № з/п | Запитання (завдання) | Можливі варіанти відповіді | Кількість балів | Набрано балів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | У яких сферах творчості людини можна зустріти поняття композиція? |  | 1 |  |
| 2 | Чому лялька–мотанка не повинна мати обличчя? |  | 2 |  |
| 3 | Чим відрізняються тканини за зовнішнім виглядом? |  | 2 |  |
| 4 | Скільки осіб може бути біля прасувальної дошки під час роботи? |  | 1 |  |
| 5 | Від чого залежить форма та розмір наволочки? | А – від розміру тканини; Б – від фасону наволочки; В – від розміру подушки; Г – від форми подушки. | 1 |  |
| 6 | Укажіть професію людини, яка … а) створює модель виробу; б) розробляє креслення виробу. | конструктор-модельєр; художник-модельєр. | 1 |  |
| 7 | Моделювання – це … | А – змінення фасону виробу; Б – змінення викрійки відповідно до нової моделі; В – змінення виготовленого виробу. | 1 |  |
| 8 | Як називається одяг людини, доповнений оздоблювальними деталями? | А – костюм; Б – одяг з аксесуарами; В – сукня; Г – аксесуари. | 1 |  |
| 9 | Побутові швейні машини | А – усі однакові; Б – відрізняються за зовнішнім виглядом; В – мають різну будову; Г – мають однакову будову; Д – різні за зовнішнім виглядом, але однакові за загальною будовою. | 1 |  |
| 10 | Причиною неполадки в роботі швейної машини, якщо обривається нитка, – є: | А – сильний натяг ниток; Б – неправильне заправляння ниток; В – неправильне встановлення. лапки; Г – голка неправильно підібрана за номером; Д – тупа й зігнута голка. | 1 |  |
| 11 | Як називається машинна операція з’єднання деталей, різних за розміром? | А – зшивання; Б – пришивання; В – настрочування; Г – застрочування. | 1 |  |
| 12 | На основі якої спідниці розробляють нові моделі виробів? | одношовної; двошовної; одношовної та двошовної; конічної. | 1 |  |
| 13 | Установіть відповідність між поняттями проектної діяльності та їхніми тлумаченнями. А – проект –це 1. відображення кінцевого результату проекту; Б – проектування – це 2. збирання, опрацювання та аналіз інформації з метою; В – міні-маркетингові виявлення потреб потенційних споживачів дослідження – це... 3. цілеспрянований процес створення виробу: від Г – мета проекту – це ... виникнення ідеї до повної її реалізації; А Б В Г 4. процес створення образу майбутнього виробу та визначення способів його виготовлення. | 2 |  |
| 14 | Набір і кількість їжі для людини на добу – це | культура харчування; раціон; дієта; раціональне харчування. | 1 |  |
| 15 | Установи відповідність між зображенням на рисунку, назвою та характеристикою ритмів у одязі ...____ послідовне чергування однакових за формою, розміром і кольором елементів композиції та їх інтервалів називається_____________________________________ ...____ принцип наростання від меншого до більшого називається ________________________________________________________________ ...____ велика кількість упорядкованих ліній, що беруть початок в одному місці й на одній осі, називається___________________________________________________ пропорційно-послідовний; простий рівномірний; радіально-променевий. | 2 |  |
| 16 | Опишіть етапи виробничого проектування: |  | 3 |  |
| 17 | Назвіть етапи навчального проектування. |  | 1 |  |
| 18 | За якими напрямами дизайнер обгрунтовує потреби в удосконаленні об’єкта проектування? |  | 3 |  |
| 19 | Розгляньте та заповніть таблицю. Системи композиційних закономірностей, прийомів і засобів художнього конструювання Провідні поняття та положення Композиційні закономірності Композиційна якість Види композиції Композиційні закони Композиційні прийоми Засоби виразності | 4 |  |
|  | Кількість балів | 30 |  |
|  | Набрано балів |  |  |

Увага!

- Побудови та розрахунки можна виконувати на додатковому аркуші паперу.

- На виконання теоретичного завдання відводиться 60 хвилин.

| Результати виконання завдань теоретичного туру (заповнюється журі) |
| --- |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Кількість балів за питання №№ |  |  |
| Всього балів: |  |  |
| Члени журі: | Підпис Підпис Підпис | ПІП ПІП ПІП |
|  | Підпис | ПІП |

# Text boxes

Шифр……………………

Шифр……………………

Шифр…………………….

Шифр…………………….